Załącznik nr 1 - Przedmiot zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: kompletnej, gotowej konstrukcji zielonej ściany

- Założenia, przeznaczenie przedmiotu zamówienia

- Gotowa konstrukcja zielonej ściany przeznaczona jest do oceny kondycji i rozwoju roślin w warunkach terenowych.

- System gotowej konstrukcji zielonej ściany przeznaczony jest do bezinwazyjnego pomiaru warunków klimatycznych dookoła badanych roślin.

- Gotowa konstrukcja zielonej ściany przeznaczona jest na elewacje: północną, południową, wschodnią oraz zachodnią budynku Laboratorium roślin (Centrum Badawczym).

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne

Gotowa konstrukcja zielonej ściany, ma spełniać następujące wymagania:

Zakresy i techniki pomiarowe:

- Nieinwazyjny pomiar temperatury powietrza za i przed zieloną ścianą, pomiar wilgotności gleby, pomiar wilgotności powietrza przed ścianą.

- Mierzone parametry:

  - Temperatura

  - wilgotność

- Dostępna powierzchnia do prowadzenia pomiarów - 218 m2

- Temperatura pracy od -40 oC do 80oC

Parametry konstrukcyjne:

- główny szkielet wykonany z profilu kapeluszowego, przymocowany do ściany na stałe za pomocą ocynkowanych wkrętów montowanych w kołkach. Profil wykonany z ocynkowanej stalowej blachy o grubości 0,5 mm;

- izolacja (hydroizolacja) - płyta polipropylenowa koloru czarnego o grubości 3 mm;

- element główny - z płyty polipropylenowej o grubości 10 mm, do której za pomocą zszywek o grubości 10 mm przymocowany jest filc w formie kieszeni;

- wielkość kieszeni roślinnej: 27 cm szerokości, 15, 25 cm wysokości

- filc z włókien poliestrowych - masa powierzchniowa [g/m2]: 1000 ±10% oraz grubość [mm]:10;

- filc do owijania brył korzeniowych z włókien poliestrowych, który może osiągnąć masę powierzchniową [g/m2]: 250 ±10%, grubość [mm]3;

- system automatycznego nawadniania - funkcjonalność cały rok; podłączony do sterownika sterującego nawadnianiem (z podłączonymi czujnikami monitorującymi temperaturę powietrza oraz wilgotność gleby rośliny wskaźnikowej);

- czujnik temperatury powietrza: zakres - 40 oC do  80 oC

- wilgotnościomierz do gleby i materiałów sypkich o zakresie pomiaru  0...200mS/m

- kompresor 8bar oraz przewód grzejny podwójnie izolowany do rynien

- centrala automatyki z ustawieniem sekundowym indywidualnego cyklu podlewania ściany; możliwość podłączenia do Wi-Fi - możliwość połączenia z komputerem i ustaw. czasu startu/sczyszczania danych;

- elektrozawory

- regulator ciśnienia - utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wody w syst., zapobiega przeciekom związanym z rozszczelnieniem

4. Zakres zakupu

- Zakup i dostawa kompletnej gotowej konstrukcji zielonej ściany - 218 m2  (szt. 1)

- Dokumentacja

  - Dokumentacja techniczna urządzenia i wyposażenia z opisem i charakterystyką w niezbędnym dla użytkownika zakresie,

  - Instrukcja obsługi i użytkownika (konserwacji),

  - Karta gwarancyjna

5. Przepisy, standardy, gwarancje i inne wymagania

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Wymagany minimalny okres gwarancji:

  - 60 miesięcy od daty protokołu odbioru.

  - Maksymalny czas naprawy: do 7 dni od dnia zgłoszenia. Zgłoszenia wad lub usterek będą przesyłane drogą elektroniczną bądź listowną. Za datę zgłoszenia wad lub usterek uważa się dzień wysłania e-maila lub dzień otrzymania potwierdzenia.

6. Wymagana zawartość oferty

- Formularz oferty (Załącznik nr 3),

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 2),

- Dostępne karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające parametry oferowanych materiałów/urządzeń/urządzenia/elementów składowych materiałów/ elementów składowych urządzeń.

- Potencjalnym Wykonawcom zaleca się zapoznanie się z miejscem instalacji gotowego systemu zielonej ściany oraz wykonanie własnych niezależnych pomiarów