# Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – formularz oferty- wzór

# FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr ……….. z dnia ………r. dotyczące:
 zakupu i dostawy fluorymetru z oświetleniem ciągłym do pomiaru fluorescencji chlorofilu

składamy poniższą ofertę:

| Dane Oferenta |
| --- |
| Nazwa |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| NR KRS/EDG |  |
| Rodzaj podmiotu |  |
| Dane Osoby Kontaktowej |
| Imię i Nazwisko |  |
| Adres e-mail |  |
| Telefon |  |
| Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu |  |
| Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE) |  |
| Parametry oferty |
| Data przygotowania oferty |  |
| Data ważności oferty |  |

| Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów) |
| --- |
| WYMAGANE PARAMETRY APARATU | Oświadczenie o zgodności parametrów |
| Opis aparatu: 1. Wymagania ogólne: · wysoka częstotliwość próbkowania (100kHz). TAK NIE · poziom naświetlenia – 3500 μmol/m/s. TAK NIE · czujnik z 3 zogniskowanymi jasnymi, czerwonymi diodami LED z filtrami 650 nm. TAK NIE · wejście do PC – RS232. TAK NIE 2. Wymagane parametry mierzone przez fluorymetr: · F0 – fluorescencja minimalna lub zerowa, TAK NIE · Fm – fluorescencja maksymalna, TAK NIE · Fv – zmienna fluorescencji, TAK NIE · Fv/ Fm – maksymalna wydajność kwantowa fotosystemu II, TAK NIE · Tfm – czas przy wystąpieniu Fm, TAK NIE · Area – powierzchnia nad krzywą pomiędzy F0 i Fm, TAK NIE · PI– wskaźnik funkcjonowania PSII, TAK NIE · Fv/F0 – maksymalna efektywność reakcji rozkładu wody po donorowej stronie PSII, TAK NIE |

| 3. Wymagane parametry techniczne: |
| --- |
| Naświetlanie światłem aktynicznym o natężeniu nie mniejszym niż 2900 μmolm/s z rozdzielczością czasową minimum 100 kHz. | TAK | NIE |
| Możliwość preiluminacji próbki bezpośrednio przed pomiarem światłem aktynicznym. | TAK | NIE |
| Wbudowane akumulatory zapewniające możliwość wykonania pomiarów w terenie | TAK | NIE |
| Rejestracja i przechowywanie danych pochodzących z minimum 1000 pomiarów. | TAK | NIE |
| Oprogramowanie pracujące w systemie operacyjnym Windows z możliwością importowania danych z urządzenia, ich podgląd, graficzna prezentacja oraz kalkulacja parametrów fluorescencji chlorofilu oraz ich eksport do arkusza kalkulacyjnego MS Excel. | TAK | NIE |

| Cena netto (PLN) |  |
| --- | --- |
| Cena brutto (PLN) |  |
| Okres gwarancji |  |
| Warunki realizacji i termin płatności |
| Termin realizacji zakupu |  |
| Termin płatności |  |

## Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu.

| Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data i podpis |  |

# Footnotes

W przypadku wyrażenia ceny z walucie innej niż PLN, zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia składania ofert