# Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – formularz oferty- wzór

# FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr ………… z dnia …… r. dotyczące:
 zakupu i dostawy kompletnego, przenośnego zestawu do pomiaru wymiany gazowej i fotosyntezy, wyposażonego w kuwetę liściową.

składamy poniższą ofertę :

| Dane Oferenta |
| --- |
| Nazwa |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| NR KRS/EDG |  |
| Rodzaj podmiotu |  |
| Dane Osoby Kontaktowej |
| Imię i Nazwisko |  |
| Adres e-mail |  |
| Telefon |  |
| Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu |  |
| Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE) |  |
| Parametry oferty |
| Data przygotowania oferty |  |
| Data ważności oferty |  |

| Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów) |
| --- |
| WYMAGANE PARAMETRY URZĄDZENIA | Oświadczenie o zgodności parametrów |
| 1. Wymiana gazowa – konsola do pomiaru gazu CO2 i H2O:  Wbudowane dwa analizatory nierozproszonej podczerwieni do pomiaru CO2 i H2O. TAK NIE  Zakres pomiaru CO2 nie mniejszy niż 0–10000 μmol/mol, dokładność nie mniejsza niż 1 μmol/mol. TAK NIE  Zakres pomiaru H2O nie mniejszy niż 0–75 mb, dokładność nie mniejsza niż 0,1 mb. TAK NIE  Kompensacja ciśnienia w zakresie 80–115 kPa. TAK NIE  Dokładność absolutna <1% rozpiętości stężeń ponad skalibrowany zakres, ale ograniczony przez dokładność mieszanki kalibracyjnej. TAK NIE  Dokładność różnicowa dla CO2 w zakresie nie mniejszym niż 1–50 μmol/mol. TAK NIE  Liniowość <1%. TAK NIE  Czas przygotowania do pracy nie dłuższy niż 15 minut. TAK NIE  Jednostka dostarczająca powietrze – wbudowana pompa powietrza o zakresie 200-500 cc/min z wbudowanym czujnikiem kontrolującym przepływ. TAK NIE  Kontrola CO2 i H2O dostosowywana przez użytkownika w zakresie 0–100% otoczenia. TAK NIE  Wbudowana pompa próbkująca o zakresie 50–200 cc/min wraz z wbudowanym czujnikiem kontrolującym przepływ. TAK NIE  Próbkowanie – 10 Hz TAK NIE  Wyjście cyfrowe – (np. USB) umożliwiające zapis na zewnętrznym nośniku danych. TAK NIE  2 gniazda dostępne dla czujników środowiskowych. TAK NIE  Zasilanie – wewnętrzna wymienna bateria Li-ion zapewniająca minimalnie do 10 godzin ciągłych pomiarów. | TAK NIE  Zakres działania w temperaturze od 0 do 50°C bez kondensacji. TAK NIE 2. Kuweta liściowa:  Kuweta umożliwiająca pomiar liści szerokich, wąskich oraz igieł. TAK NIE  Okienko o powierzchni nie mniejszej niż 4cm2 TAK NIE  Czujnik temperatury powietrza, termistor o zakresie 0–50°C i dokładności ± 3°C (przy 25°C). TAK NIE  Zewnętrzny czujnik PAR – czułość 400–700 nm, zakres pomiaru: 0–3000 μmo/m/s, dokładność pomiaru: 10 μmol/m/s. TAK NIE  Jednostka światła z możliwością zamontowania do kuwety liściowej z wbudowanym źródłem białego światła LED o zakresie pomiarowy nie mniejszym niż 0–2500 μmol/m/s, waga nie większa niż 0,2 kg. TAK NIE |

| Odniesienie do kryteriów wyboru oferty |
| --- |
| Cena netto (PLN) |  |
| Cena brutto (PLN)1 |  |
| Okres gwarancji /miesiące/ |  |
| Warunki realizacji i termin płatności |
| Termin realizacji zakupu |  |
| Termin płatności |  |

## Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu.

| Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data i podpis |  |

# Footnotes

W przypadku wyrażenia ceny z walucie innej niż PLN, zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia składania ofert